| LADEN, s.r.o. 059 13 Jánovce 282 | Vyhlásenie o parametroch č. 1/2015 |
| --- | --- |

1.  Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Stĺpiky na betónové ploty

2.  Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci

identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 odst.4:

Stĺpiky na  ploty dĺžky 2,4 m , 3,3 m

Dosky z betónu rozmerov 2,0 m  x 0,5 m

3.  Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou

harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Stĺpiky z betónu sú určené na výstavbu plotov s nenosným alebo mierne nosným použitím. Používajú sa spolu s drôteným pletivom alebo s plnými doskami z betónu.

4.  Meno, registrované obchodné meno, alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná

adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 odst.5:

LADEN, s. r. o., 059 13 Jánovce 282

5.  V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého

splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 odst.2:     nevzťahuje sa

6.  Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného

výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:     systém 4

7.  V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa

vzťahuje harmonizovaná norma: EN 12839:2012 Betónové prefabrikáty. Prvky na ploty

8.  V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo

vypracované európske technické posúdenie:      nevzťahuje sa

9.  Deklarované parametre:

| PODSTATNÉ VLASTNOSTI | PARAMETRE | HARMONIZOVANÉ TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE |
| --- | --- | --- |
| Únosnosť na základe skúšok | Podľa STN EN 12839:2012 Stĺpiky - trieda A - čl. 4.3.3.2.3 Plné panely - trieda B - čl. 4.3.3.2.4 | EN 12839 |
| Trvanlivosť | Podľ STN EN 12839:2012 čl. 4.3.7 – Trieda 1 |  |
| Rozmery a tvarová presnosť | Trieda D1 podľa STN EN 12839:2012 čl. 4.3.1 |  |
| Pevnosť betónu | Podľa STN EN 12839:2012 čl. 4.2.2 – trieda C35/45 |  |
| Nasiakavosť | Podľa STN EN 12839:2012 čl. 4.3.7 < 6.5% |  |

10.  Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami

v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

V Jánovciach dňa 23.09.2015		      Ing. Ladislav Uhlár -  konateľ