Tabulka 2: Statické hodnoty zmonolitněných nosníků
					celková výška zmonolitněné stropní konstrukce [mm]
značka		Lsv	dg	Ast		160	180	200	220	240	260
T/2600/145/2x8		2,35			Mu	5,64	6,51	7,40	8,28	-	-
až		až	ø5	1,01	Qu	12,42	19,13	24,89	25,65	-	-
T/3800/145/2x8		3,55			Qju	111,06	111,06	111,06	111,06	-	-
T/2800/145/2x10		2,55			Mu	8,63	10,00	11,37	12,75	-	-
až		až	ø5	1,57	Qu	12,74	19,32	25,36	26,12	-	-
T/4800/145/2x10		4,55			Qju	111,06	111,06	111,06	111,06	-	-
T/4000/185/2x12		3,75			Mu	-	-	16,07	18,06	20,05	22,06
až		až	ø6	2,26	Qu	-	-	17,02	23,37	25,36	32,84
T/5800/185/2x12		5,55			Qju	-	-	147,34	147,34	147,34	147,34
T/4400/185/3x12		4,15			Mu	-	-	23,59	26,57	-	-
až		až	ø6	3,39	Qu	-	-	17,94	24,55	-	-
T/5800/185/3x12		5,55			Qju	-	-	147,34	147,34	-	-
T/5000/225/3x12		4,75			Mu	-	-	-	-	29,56	32,56
až		až	ø6	3,39	Qu	-	-	-	-	26,55	34,24
T/6200/225/3x12		5,95			Qju	-	-	-	-	140,22	140,22
T/4600/185/4x12		4,35			Mu	-	-	30,76	34,73	-	-
až		až	ø6	4,52	Qu	-	-	18,81	25,67	-	-
T/5800/185/4x12		5,55			Qju	-	-	147,34	147,34	-	-
T/5400/225/4x12		5,15			Mu	-	-	-	-	38,71	42,71
až		až	ø6	4,52	Qu	-	-	-	-	27,69	35,68
T/7200/225/4x12		6,95			Qju	-	-	-	-	140,22	140,22

Legenda:
značka … T/celková délka/výška nosníku/podélná výztuž
Lsv … světlý rozpon nosníku (vzdálenost líců podpor) - m
dg … profil diagonály - mm
Ast … plocha podélné výztuže u spodního povrchu nosníku - cm*2
Mu … přípustný ohybový moment od extrémního zatížení (moment na 1 nosník) - kNm
Qu … přípustná posouvající síla od extrémního zatížení v líci podpory ( na 1 nosník) - kN
Qju … maximální smyková síla ve spřažení (1 nosník) - kN
musí platit Qd,s = Qd,sv/zb < Qju
Qd,sv … posouvající síla v líci podpory nosníku
zb … rameno vnitřních sil

Poznámka: horní prut prostorového žebříčku je vždy ø8 mm