| ES - Vyhlásenie zhody |  |
| --- | --- |

Podpísaný zástupca

# výrobcu: LADEN s.r.o., Majunkeho 4629/10, 058 01 Poprad, Slovenská republika

# výrobne: LADEN s.r.o., 059 13 Jánovce 282, Slovenská republika

týmto vyhlasuje, že výrobky: betónové dlažbové tvarovky,

sú v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS,  ak sú zabudované v súlade s návodom  na montáž a že sa na výrobok a jeho výrobu  uplatňuje táto norma:

- STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné metódy

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

| Vlastnosť | Deklarovaná hodnota alebo trieda | Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium |
| --- | --- | --- |
| Reakcia na oheň | A1 | - |
| Správanie pri vonkajšom požiari | postačujúce v zmysle čl. 5.3.6.2 EN 1338 | - |
| Emisia azbestu | žiadny obsah | - |
| Pevnosť v priečnom ťahu | charakt. 3,1 MPa jednotl. 2,9 MPa | Protokol o skúške č. 80130242 1) |
| Odolnosť proti šmyku/pošmyknutiu | postačujúca v zmysle čl. 5.3.5.1-2 EN 1338 | - |
| Trvanlivosť | postačujúca v zmysle čl. 5.3.5,3 EN 1338 | Záznam zo skúšky výrobcu 2) |
| Odolnosť proti poveternostným vplyvom - nasiakavosť | ≤ 6 % trieda 2 | 801303641) |
| - mrazuvzdornosť pri použití soľného roztoku | NPD | - |

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Betónové dlažbové tvarovky a doplnkové prvky sa používajú  na vonkajšie dlažby a/alebo pochôdzne strechy. Pri zabudovaní je potrebné dodržať návod na montáž. Výrobky neboli skúšané na mrazuvzdornosť pri použití soľného roztoku.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) Technický skúšobný ústav stavebný, n. o., pobočka Prešov, Skúšobné laboratórium,

Budovateľská 53, 080 01 Prešov

2) LADEN s.r.o., 059 13 Jánovce 282

Meno:	     Ing. Ladislav Uhlár

Funkcia:  konateľ

Dátum:    28.06.2013